## Slide 1: 设计 RISC-V 处理器
软83 黄浩鹏 with 高一川学长 --grp73

## Slide 2: Instruction Sets: RV32I

## Slide 3: Instruction Sets: RV32A

## Slide 4
OP_LUI
OP_AUIPC
OP_JAL
OP_JALR
OP_BRANCH
OP_LOAD
OP_STORE
OP_ALUI
OP_ALUR
OP_FENCE
OP_CSR
OP_FENCE
OP_SYSTEM
OP_AMO
Instruction分类

## Slide 5: Instruction Sets: RV32M*

## Slide 6: Instruction Sets: RV32F*

## Slide 7: 预期目标
CPU功能肯定有
MMU
一级Cache
S-Mode
使用AXI总线
Linux Kernel Minimum Config (risc-v)

## Slide 8: 如何规范个人的Verilog写法
输入 inputs, 输出 outputs
从 inputs 展开所有实现该模块功能需要的各种 signals
从 inputs 展开所有需要的 databus
用 signals 和 databus 得到 outputs
心中有电路，脑中有实现
硬件描述语言的各种「变量」都是实体存在的，不存在临时变量的说法：不能用高级编程语言的「流式」思维去实现硬件

## Slide 9: 分工
黄浩鹏、高一川：写CPU
MMU没那么简单~ 还需要总线~
想得太美好，现实太骨感
难难难，难上加♂！

## Slide 10: 设计…? No these!
MIPS经典五级流水线
RISC-V 蜂鸟E200系列二级流水线
(GitHub: e200_opensource)

## Slide 11: 设计
从上往下流水
（画随意了）
Stateful组件
(含有Reg)
需要clk驱动
Stateless组件
(只有wire)
无需clk驱动
图例
通路
尽可能抽离出Stateless
（测试，调试简单）
仲裁
IFU
EXU
Regfile
LSU
WriteBack
MUX
Memory
Addr
Inst
Addr
Data
Bxx
ResultUnit
(BRU)
wirte back
go_branch
Jalr’s rs
Decode
CSRfile

## Slide 12: 设计
IF阶段：
- IFU: Instruction Fetch Unit
IDEX阶段：
- Decode: Instruction Decode(Control Signals)
- Regfile: Normal Registers
- CSRfile: Control & State Registers(recording CPU State)
- EXU: including ALU to calculate
- BRU: Branch Result Unit
MEMWB阶段：
- LSU: Load/Store Unit
- WBMUX: Write back to regfile & CSR
命名学习蜂鸟E200处理器核
仲裁
IFU
EXU
Regfile
LSU
WriteBack
MUX
Memory
Addr
Inst
Addr
Data
Bxx
ResultUnit
(BRU)
wirte back
go_branch
Jalr’s rs
Decode
CSRfile

## Slide 13: EXU设计
Normal ALU
FPU*
(Floating-point Unit)
EXU
MDU*
(Mul-Div Unit)
派遣单元
CSRU
(CSR Instruction Handle Unit)
To Regfile
To CSR
one-way

## Slide 14: CSR——Machine Mode(highest level:11) CSR
MInfo CSR
MTrap CSR
MMemory CSR
MCounter CSR
MDebug CSR
NOTE1: 计时器中断的mtime和mtimecmp不在CSR列表(section3.1.10 of privileged spec),
映射在内存地址空间(从而所有中断源)，需要特别实现
NOTE2: M-mode code can access all CSRs at lower privilege levels

## Slide 15: CSR——Supervisor Mode(level:01) CSR
STrap CSR
SAddress CSR

## Slide 16: CSR——User Mode(lowest level:00) CSR
UFloat CSR
UCounter CSR
UTrap CSR

## Slide 17: Interrupt & Exception List

## Slide 18: CSR设计：异常处理
各模块直接拉出判断自身功能发生异常所需的CSR(不需要就不拉)，
在各自内部进行计算后将异常信号提供给CSRHub。
一个模块正常功能必须先判断不发生异常。
CSRHub完成以下功能：
对当前时刻同时发生的Exception和Interrupt进行优先级裁决
根据当前Mode，准备好各*Trap CSR(例如mcause)
向IFU发出trap_occur信号，指示下一个PC采用*tvec(如mtvec)值
MInfo CSR
MTrap CSR
MMemory CSR
MCounter CSR
STrap CSR
SAddress CSR
UFloat CSR
MDebug CSR
UCounter CSR
UTrap CSR
Instruction Fetch Misalign Exception 图示
IFU
THU
获取当前Mode，决定信息写入
MTrap 或者 STrap 或者 UTrap
exception_misalign==1
trap_occur==1
获取mtvec
获取stvec
获取utvec
①
②
③
CSRHub